## Slide 1
低価格 監視・防犯カメラ
部品構成・製品仕様のご提案
販売価格 5万円 → 3万円台の実現に向けて
2026年7月19日

## Slide 2
背景と目標コスト
販売価格3万円台・原価率80%から製造原価目標を逆算
3万円台
目標販売価格
従来 5万円〜
80%
原価率（指定値）
販売価格に対する原価の割合
2.4〜3.1万円
製造原価の上限目標
販売価格×原価率から逆算
0.6〜1.3万円
提案構成の設計原価見込み
BOM＋組立・検査の概算
結論：設計原価見込みは原価上限に対して大きく余裕があり、販売価格3万円台は部品構成の刷新だけで現実的に達成可能。
余裕分は金型・基板設計・ソフトウェア開発費の償却、アプリ／クラウド開発、保証・サポート費に充当できる。

## Slide 3
コスト削減の基本方針
4つの方針で部品点数・認証費用・機能コストを圧縮
① カメラ用SoCへの機能統合（最大の削減要因）
ISP・H.265エンコーダ・CPU・DRAMを1チップに統合。多チップ構成をやめ、チップ数・基板面積・電源回路を同時に削減し基板を1枚化。
② 民生量産グレードの汎用部品を採用
監視カメラ市場で大量流通する2MPセンサーと汎用M12ボードレンズを採用。専用設計品を避け、単価とMOQ（最低発注数量）を同時に下げる。
③ Wi-Fiは電波法（技適）認証取得済みモジュール
モジュールの工事設計認証を流用し、機器側の認証取得費用（数十万〜百万円規模）と数か月の認証期間を回避。少〜中量産では総コストで有利。
④ 機能の取捨選択
光学ズーム・4K・金属筐体など監視用途で必須でない機能を外し、フルHD／固定焦点／樹脂筐体を標準とする。

## Slide 4
推奨部品構成（案A：標準構成）
フルHD・夜間撮影対応・Wi-Fi接続／概算単価は量産数百〜数千台規模の目安
部品 | 推奨候補（例） | 概算単価
イメージセンサー（2MP CMOS） | SmartSens SC2336 / GalaxyCore GC2053 / SOI JX-F37 | 300〜800円
カメラ用SoC（ISP＋H.265＋CPU） | Ingenic T31 / T23、SigmaStar SSC335 / SSC30K | 500〜1,500円
レンズ | 汎用M12マウント固定焦点（f=2.8〜4mm、F2.0前後） | 200〜600円
夜間対応（ICR＋IR-LED） | 汎用ICRユニット＋850nm LED×4〜6 | 400〜800円
Wi-Fiモジュール（技適取得済み） | 太陽誘電／村田製作所／ESP32-WROOM-32E 等 | 500〜1,500円
フラッシュメモリ | SPI NOR 16MB（DRAMはSoC内蔵SIPを利用） | 100〜200円
電源回路 | USB Type-C 5V入力＋DC-DC（ACアダプタは別途同梱） | 300〜500円
基板 | 4層1枚構成（センサー同居） | 500〜1,000円
筐体 | 樹脂（ABS/PC）射出成形 | 800〜1,500円
その他 | microSDスロット・コネクタ・受動部品・梱包 等 | 550〜1,100円
部品代（BOM）小計
約4,200〜9,500円
組立・検査・書込み
1,500〜3,500円
製造原価 合計
約6,000〜13,000円
原価上限目標 24,000〜31,000円に対して大幅な余裕。
画質重視の場合はセンサーをSONY IMX307（＋1,500〜2,500円）へ差し替え可。単価は市場相場ベースの概算で、正式には商社見積で確認。

## Slide 5
現行構成（想定）との比較
多チップ・金属筐体・有線中心の現行想定に対する削減ポイント
項目 | 現行想定 | 提案構成 | 削減効果
映像処理 | センサー＋外付けISP＋エンコーダ＋汎用CPU（3〜4チップ） | カメラ用SoC 1チップ | チップ代・基板面積・電源回路を大幅削減
メモリ | 外付けDDR＋NAND | SoC内蔵DDR（SIP）＋SPI NOR | 部品2点削減
基板 | 2枚構成（センサー基板＋メイン基板） | 4層1枚 | 基板・コネクタ・組立工数削減
通信 | 有線LAN＋別途無線オプション | 技適済みWi-Fiモジュール標準搭載 | 認証費用・期間を回避、配線工事不要を訴求点に
筐体 | 金属（アルミダイカスト等） | 樹脂射出成形 | 単価で数千円規模の削減（金型償却は必要）

## Slide 6
構成バリエーション
いずれも原価目標内。開発力・画質要件・立ち上げ速度で選択
案A（推奨・標準）
製造原価目安 6,000〜13,000円
フルHD＋夜間対応（ICR＋IR-LED）
技適済みWi-Fi標準搭載
屋内外の一般的な監視用途向け
案B（最安）
製造原価目安 5,000〜10,000円
案AからICR・IR-LED・microSDを省略
昼間専用の構成
屋内昼間のみ・店舗内などに限定
案C（開発短縮）
製造原価目安 8,000〜15,000円
完成カメラモジュールを購入
キャリア基板と筐体のみ自社設計
基板設計・ISP画質調整の工数を大幅削減
推奨の進め方：初回製品は案Cで早期に市場投入し、販売数量が見えた段階で案Aの自社設計に切り替える二段構えが有効。

## Slide 7
製品仕様① 映像・光学系
目標仕様（企画段階）。数値は部品選定・試作評価で確定
映像
イメージセンサー | 1/2.7〜1/3型 2MP CMOS
解像度／フレームレート | 1920×1080（フルHD）／最大30fps
映像圧縮 | H.265＋H.264、デュアルストリーム
最低被写体照度 | カラー0.1lx程度／IR照射時0lx
ISP機能 | AWB／AE／WDR／3Dノイズリダクション
光学系・夜間対応
レンズ | M12マウント固定焦点
焦点距離／F値 | f=2.8〜4mm（SKU選択）／F2.0前後
水平画角 | 約80〜110°
デイナイト切替 | ICR（機械式IRカットフィルタ）
赤外線照明 | 850nm IR-LED×4〜6灯、照射5〜10m
※ 低照度性能・消費電力の実測値はセンサー／SoCの最終選定後に試作で確定させる。

## Slide 8
製品仕様② 通信・録画・電源・機構
目標仕様（企画段階）
通信・ネットワーク
無線LAN | IEEE 802.11b/g/n（2.4GHz帯）
無線モジュール | 技適（工事設計認証）取得済み品を採用
プロトコル | RTSP／HTTP(S)／DHCP／NTP
スマホ連携 | 専用アプリでライブ視聴・設定
録画・ストレージ
ローカル録画 | microSD最大256GB、上書き循環
録画モード | 常時録画／動体検知録画
クラウド録画 | 将来オプション（必須要件外）
電源
電源入力 | USB Type-C、DC5V/2A
ACアダプタ | PSE適合の汎用品を同梱
消費電力 | 通常3W以下／IR点灯時5W以下（目標）
機構・環境条件
筐体 | 樹脂（ABS/PC）射出成形、200g以下目標
設置 | 卓上＋壁／天井ブラケット
動作温度／湿度 | -10〜+45℃／90%RH以下（結露なし）
防水防塵 | 屋内：なし／屋外派生：IP65目標

## Slide 9
認証・セキュリティとリスク
技適済みモジュール活用の注意点と、採用部品のリスク管理
認証・セキュリティ
電波法（技適） | Wi-Fiモジュールの工事設計認証を利用し、機器単体の新規取得は不要。技適マーク・番号は本体または電磁的表示で対応
PSE／EMC | ACアダプタはPSE適合品を同梱。EMCはVCCIクラスB適合を目標
セキュリティ | 初期パスワード強制変更、TLS通信、署名検証付きファームウェア自動更新
リスクと検討事項
供給安定性・EOL
低価格SoC／センサーは製品サイクルが短い。フットプリント互換の代替品（SC2336⇔GC2053等）を初期設計から想定
技適済みモジュールの使用条件
認証条件どおりのアンテナ構成・配置で使用（逸脱すると認証無効）。モジュール価格はベアチップより高いが認証費回避で総コスト有利
MOQ・為替
中国系部品はMOQ数百〜数千個・米ドル建て。原価に±10%程度のバッファを織り込む
画質チューニング
SoCベンダーのチューニング済みリファレンス構成（センサー組み合わせ）から選び工数を圧縮
※ 概算単価は公開情報・市場相場ベース。正式な価格・供給条件は各メーカー・商社への見積で確認。

## Slide 10
まとめ
1
3万円台は部品構成の刷新だけで達成可能
原価上限24,000〜31,000円に対し、提案構成の製造原価は約6,000〜13,000円の見込み。
2
柱はSoC統合＋汎用部品＋技適済みWi-Fiモジュール
1チップ統合で部品点数を削減し、モジュール認証流用で電波法認証の費用・期間を回避。
3
次のステップ
SoC／センサーの商社見積とリファレンス構成の確認 → 案C（完成モジュール）での早期試作 → 数量が見えた段階で案Aの自社設計へ移行。